## Slide 1: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж Героя Советского Союза им. П.А Кайкова»
Дисциплина: «Технология штукатурных работ»
Тема: «Виды и назначение штукатурки»
Разработала:
Преподаватель специальных дисциплин
Степаненко Юлия Леонидовна
Тверь, 2018г

## Slide 2: Штукатурка – это отделочный слой на поверхностях различных конструкций, зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает их и придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций. По способу приготовления штукатурка бывает: 1. мокрая штукатурка 2. Сухая штукатурка

## Slide 3: Мокрая (монолитная) штукатурка готовится из растворных смесей и воды и в пластичном состоянии наносится на различные виды поверхностей. Ее применяют при отделке внутри зданий и на фасадах.

## Slide 4: Достоинства мокрой штукатурки: 1. универсальность применения (кирпич, бетон, дерево и т.д.) и в любых атмосферных воздействиях; 2. получение ровной, сплошной, монолитной поверхности, без дополнительных швов и стыков; 3. возможность применения на поверхностях любой формы.

## Slide 5: Недостатки мокрой штукатурки: -высокая стоимость; -сложный процесс нанесения; - увеличение сроков работ.

## Slide 6: Сухая штукатурка представляет собой облицовку гипсокартонными листами внутренних поверхностей стен, перегородок и потолков. Которые приклеиваются специальными мастиками или крепятся по деревянному либо металлическому каркасу к каменным поверхностям.

## Slide 7: Преимущества сухой штукатурки: 1. экологичный, звукоизоляционный и огнеупорный материал; 2. простота и скорость работ; 3. малая стоимость по сравнению и жидким составов.

## Slide 8: Недостатками сухой штукатурки. 1. недостаточная прочность материала. Технику (телевизор) или полки нельзя вешать на стены, отделанные сухой штукатуркой; 2. отсутствие водостойкости. Воздействие воды в течение длительного времени не выдержит даже гипсокартон с нанесенным на него специальным влагостойким покрытием, поэтому если квартира будет затоплена, отделку потолка и стен необходимо будет делать снова.

## Slide 9: По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют следующим образом: Обычные - предназначены для эксплуатации в нормальных температурно-влажных условиях (известковые, цементные, гипсовые, известково-цементные, известково-гипсовые).

## Slide 10: Специальные – выполняют защитные функции по отношению к основанию (гидроизоляционные и гидрофобные, теплоизоляционные, акустические, химическистойкие, рентгенозащитные).

## Slide 11: Декоративные – применяют для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, лестничных клеток, холлов). Они могут быть гладкими, цветными, имитировать декоративный природный и искусственный облицовочные камни.

## Slide 12: По качеству отделки обычная (выравнивающая) штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная. Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах, складах и других нежилых помещениях.

## Slide 13: Улучшенную штукатурку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях (детских садах, школах, больницах и др.)

## Slide 14: Высококачественная штукатурка применяется при повышенных требованиях к отделке поверхностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жилых и т.д.

## Slide 15: Монолитная штукатурка в зависимости от вида имеет несколько слоев штукатурного намета (покрытия), нанесенных в определенной последовательности: Обрызг – первый слой штукатурного намета. Выполняют из жидкого раствора, заполняя все неровности на поверхности, толщина 3-5мм.

## Slide 16: Грунт – основной слой штукатурки, образует необходимую толщину и выравнивает поверхность, толщина 5-7мм.

## Slide 17: Накрывка– третий и последний слой штукатурки, толщина 2-3мм. Простая штукатурка – 12мм (обрызг, грунт). Улучшенная – 15мм (обрызг, грунт, накрывка). Высококачественная – 20мм (обрызг, грунт, грунт, накрывка)

## Slide 18: Литература 1. Петрова И.В. Технология отделочных строительных работ: Учеб. пособие для НПО, М.: изд-во Академия, 2006.- 184с. 2. Смирнов В.А., Ефимов О.В., Кульков О.В. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. - М.: ПрофОбрИздат, 2001.-288с. 3. Шепелев А.М. Штукатурные работы: Учебник для НПО. - М.: Выс.шк., 1988.- 319с. 4. Л. Н. Мороз, П. А. Лапшин Штукатур. Мастер отделочных строительных работ издательство: Феникс Серия: Начальное профессиональное образование 2012 г. 256 с. 5. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: уч. пос. для НПО. - М.: Академия, 2010.