## Slide 1: ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций»
Ульяновск, 2018
МДК 01.01 «Обработка отраслевой информации» Тема: «Применение утилит для работы с НЖМД и восстановление информации на НЖМД»

## Slide 2: Цели занятия
Формирование умений по восстановлению информации на НЖМД
Применение знаний при работе с утилитами НЖМД
Развитие наблюдательности и самостоятельности обучающихся при работе с жестким диском
Развитие навыков коллективного труда

## Slide 3
НЖМД (Накопитель на жестких магнитных дисках) - это основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ.
Другие названия: жесткий диск, винчестер, HDD (Hard Disk Drive).
Является основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах.
Что такое НЖМД?

## Slide 4
От НЖМД напрямую зависит производительность и надежность системы. Технологии изготовления жестких дисков совершенствуются, размеры программ увеличиваются, данные на компьютере накапливаются.
Накопители на жестких магнитных дисках

## Slide 5
Они разделяются в первую очередь на Внешние и Внутренние.
Внешний жесткий диск - это переносной, портативный жесткий диск, заключенный в специальный бокс для удобного переноса. Отличаются как объемом так и интерфейсом подключения.
Какими бывают жесткие диски?

## Slide 6
Внутренний жесткий диск - это тот, который находится в ПК. Внутренние ЖД делятся для персонального компьютера и ноутбука. Для ПК это 3,55 дюймов, для ноутбука 2,5 дюймов.
Внутренний жесткий диск

## Slide 7
1. ЁМКОСТЬ - имеет объём от 40 Гб до 1024 Гб.
2. СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ДАННЫХ - около 8 Мбайт/с.
3. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДОСТУПА - 9 мс, обозначает то время, которое необходимо диску для доступа к любому выбранному участку.
4. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА влияет на сокращение среднего времени поиска.
5. РАЗМЕР КЭШ-ПАМЯТИ у НЖМД есть своя кэш-память размером до 32 Мбайт.
Основные параметры НЖМД

## Slide 8
Конструкция НЖМД

## Slide 9
IDE – параллельный интерфейс подключения накопителей к компьютеру.
Интерфейсы подключения
Интерфейс жёсткого диска определяет физические и логические средства соединения жёсткого диска с ПК.
SATA – последовательный интерфейс обмена данных с накопителями информации.

## Slide 10
Жесткие диски подобны дискетам. Информация записывается на магнитный слой диска. Винчестер состоит из нескольких одинаковых дисков, расположенных друг под другом. Магнитные диски являются элементами устройств чтения-записи информации – дисководов.
Схема дисковода

## Slide 11: Элементы структуры поверхности дисков
Дорожка;
Секторы;
Стороны диска;
Цилиндр;
Кластер;

## Slide 12
Магнитный диск первоначально к работе не готов. Для приведения его в рабочее состояние он должен быть отформатирован, т.е. должна быть создана структура диска.
Форматирование включает 2 этапа:
физическое форматирование (низкого уровня)
логическое (высокого уровня).
Логическое устройство
винчестера

## Slide 13
Рабочая поверхность диска разбивается на отдельные области (секторы), которые расположены вдоль дорожек. Определяются сектора, непригодные для записи данных. Каждый сектор имеет адрес для прямого доступа к нему. Он включает номер стороны диска, дорожки и сектора на дорожке.
Физическое форматирование

## Slide 14
Происходит окончательная подготовка носителя к хранению данных путем логической организации дискового пространства.
Диск подготавливается для записи файлов в сектора, созданные при низкоуровневом форматировании.
Логическое форматирование

## Slide 15: Программы для диагностики винчестера
Позволяют своевременно обнаружить повреждения на поверхности и другие ошибки, способны исправить проблемы в работе накопителей.
Cristal disk mark
HDDScan
DiskCheckup
CrystalDiskInfo
MHDD
Victoria HDD
HDD Regenerator

## Slide 16: Программа Cristal disk mark
Небольшое приложение, с помощью которого можно диагностировать работу жёстких дисков. В рамках тестирования винчестера программа измеряет скорость чтения и записи информации на накопитель информации. Не требует профессиональных умений для работы.

## Slide 17: Рабочее окно Cristal disk mark

## Slide 18: Программа HDDScan
HDDScan — это специальная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики накопителей HDD в операционной системе Windows.
Эта маленькая по объему, но мощная утилита поддерживает жесткие диски IDE/SATA/SCSI, RAID массивы, внешние накопители USB/Firewire, флеш-карты.

## Slide 19: Программа DiskCheckup
DiskCheckup - программа для мониторинга жестких дисков, позволяет:
контролировать SMART атрибуты и провести тест конкретного жесткого диска;
предотвратить сбои которые могут произойти в результате механических проблем или неправильного использования диска;

## Slide 20: Программа DiskCheckup
отображает подробную информацию о жестком диске:
        Ёмкость;
        Количество секторов, цилиндров, дорожек;
        Версию программного обеспечения;
        Серийный номер;
        Номер модели;
        Температуру;
        другие значения SMART атрибутов;
контролировать и отслеживать изменение состояния жесткого диска, при которых может произойти его поломка;

## Slide 21: Рабочее окно DiskCheckup

## Slide 22: Потеря информации на диске
Причины потери:
Физические повреждения накопителя;
Случайное удаление данных;
Форматирование;

## Slide 23: Восстановление данных
Файлы и папки на жестком диске восстанавливаются при помощи компьютерных утилит, сканирующие поверхность, определяя логическую структуру разделов и формат, отыскивают и извлекают потерянные файлы.
Программы работают: сканируют поверхности HDD-диска с определённой глубиной, типы файлов распознаются по заголовкам.

## Slide 24: Утилиты для восстановления
R-Studio
Minitool Power Data Recovery
SSDlife Pro

## Slide 25: Утилита R-Studio
R-Studio утилиты восстанавливают файлы:
Удаленные вне Корзины или когда Корзина была очищена;
Удаленные вирусной атакой или сбоем питания компьютера;
После того, как раздел с файлами был переформатирован, даже в раздел с другой файловой системой;

## Slide 26: Утилита R-Studio
Когда структура раздела на жестком диске были изменена или повреждена;
С жестких дисков, на которых имеется большое число поврежденных секторов. Это особенно полезно и эффективно, когда число поврежденных секторов на диске постоянно растет;

## Slide 27: Рабочее окно R-Studio

## Slide 28: УтилитА MiniTool Power Data Recovery
Способна не только восстановить удаленные файлы, но и восстанавливает данные с поврежденных, переразмеченных и отформатированных дисков и RAID-устройства
поддерживает восстановление с CD/DVD дисков, карт памяти и флэш-дисков.
Утилита включает в себя пять модулей восстановления данных. Каждый модуль направлен на различные условия потери данных: Undelete Recovery, Damaged Partition Recovery, Lost Partition Recovery, Digital Media Recovery, CD/DVD Recovery

## Slide 29: Рабочее окно power data recovery

## Slide 30: УтилитА SSDlife Pro
SSDlife Pro - утилита, которая предназначена для постоянного слежения за "здоровьем" твердотельного диска в фоновом режиме.
Стартовое меню
Главное меню

## Slide 31: Как работает Жёсткий диск?

## Slide 32: Литература
Дунаев В.Д83 Самоучитель Железо ПК, 3-е изд. — СПб.: Питер, 2017. — 395 с.
[Электронный ресурс]/Железо ПК-режим доступа http://www.delo-soft.ru
[Электронный ресурс]/Все о компьютерах: состав ПК-режим доступа http://ironman-19.ru
[Электронный ресурс]/Электронная библиотека железо ПК http://www.neumeka.ru