## Slide 1: Обработка кармана
Подготовила учитель технологии МОУ ООШ №5
Даншина Елена Васильевна

## Slide 2
История возникновения кармана
Много лет не утихали споры о появлении кармана. Одни утверждали, что карман изобрели предки человека кроманьонцы, другие говорили, что карман придумали итальянские повстанцы для переноса боеприпасов и назывался он мешочек.

## Slide 3
В до-карманную эпоху 14-15 века, деньги носили в подвешенных к поясу мешочках, в основном кожаных. При бургундском дворе они являлись частью придворного туалета, их называли «омоньерами». ……….
Первым предметом гардероба, имеющим карманы стал камзол Людовика XIV.

## Slide 4
А женщины принялись развивать сумочную линию. Они носили небольшие сумочки-мешочки, предназначенные для хранения мелких предметов и украшали их вышивкой, кружевами, лентами, бисером и стеклярусом.

## Slide 5
Только к концу 19 века карман появился в женской одежде. 20 век – век торжества одежды с карманами. Они везде: и на рабочей одежде, и на деловой, и на спортивной и даже на праздничной.

## Slide 6
Отделка на кармане

## Slide 7
Расположение кармана на изделии

## Slide 8
Срезы в крое кармана
Верхний срез
Боковой срез
Боковой срез
Нижний срез

## Slide 9
Способы соединения кармана с изделием
накладной
в шве изделия
прорезной

## Slide 10
Виды накладного кармана
с отворотом
гладкий

## Slide 11
Обработка накладного кармана
и соединение его с изделием

## Slide 12
1
2
5
4
Наложить карман на изделии по разметке, приколоть.
Инструкционная карта
Обработать верхний срез кармана швом вподгибку.
Отогнуть нижние углы до разметки. Подогнуть боковые и нижний срез на 10 мм, заметать.
3
Проложить машинную строчку по краю кармана на 1-2 мм, на верхних углах сделать закрепки.
Убрать нитки временного назначения. Отутюжить.

## Slide 13
ширина шва вподгибку одинакова по всей длине,
машинная строчка проложена по краю подгиба на
1 - 2 мм.
карман притачан ровно по разметке.
карман правильной формы, ширина кармана одинакова по всей длине.
углы кармана заправлены и невидны.
машинная строчка ровная по всем сторонам и
проложена на 1-2 мм по краю.
закрепки на верхних углах выполнены качественно.
влажно-тепловая обработка выполнена качественно.
Проверка качества работы

## Slide 14
Обработать карман: верхний срез швом вподгибку (ширина шва в готовом виде 20мм); нижние углы отогнуть до разметки; боковые и нижний срез подогнуть на 10мм.
Практическая работа
2. Соединить карман с фартуком: наложить карман на
нижнюю часть фартука по разметке; строчка по краю
кармана на 1-2 мм; на верхних уголках выполнить
горизонтальную закрепку.
3. Выполнить влажно-тепловую обработку.
4. Проверить качество выполненной работы.

## Slide 15
1. Срез в крое кармана.
2. Шов, используемый для обработки верхнего среза кармана.
3. Вид кармана по способу соединения с изделием.
4. Материал для отделки кармана.
5. Вид накладного кармана.
6. Шов , используемый для соединения кармана с изделием.
О
1
2
3
4
5
6
Б
О
К
О
В
О
Й
К
А
Н
Т
О
В
Ч
Н
Ы
Й
П
Р
О
Р
Е
З
Н
О
Й
Т
Е
С
Ь
М
А
Г
Л
А
Д
К
И
Й
Н
А
С
Т
Р
О
Ч
Н
О
Й
О

## Slide 16
Лестница успеха
Я смогу использовать…………………
Мне было трудно …………………..
Я научилась(ся)……………..
Я узнал(а)…………