## Slide 1: Пневматическая сеялка «GASPARDO»
Выполнил:
Студент группы №1 ЭСХТО
Молоко Михаил
ОГАПОУ «БАМТ»

## Slide 2: Назначение сеялки Сеялка «GASPARDO», тип 20, является пневматической сеялкой точного высева предназначена для пунктирного посева сухих калиброванных семян овощных и пропашных культур (капуста, морковь, свекла, лук, редис, томат, огурец, кукуруза, подсолнечник, арбуз и многое другое). Сеялка агрегатируется с тракторами класса 14 кН. Максимальная ширина захвата 4,2 м, минимальное расстояние между рядами 20 см, расстояние между семенами в рядке 0,24...28,4 см, объём бункера для семян 2,5 л, требуемая частота вращения ВОМ 540 мин'1.

## Slide 3
Устройство и рабочий процесс.
Сеялка «GASPARDO» состоит из рамы 1, представляющей собой пространственную ферму, в центральной части которой находится навеска 2 для агрегатирования с навесной системой трактора и вентилятор 3 с манометром вакуума и манометром давления 4 (рис. 1). Вентилятор 3 гибкими патрубками соединён с раздаточной трубкой воздуха вакуума 5 и давления 6. Также на раме установлены опорно-приводные колёса 7, коробки передач 8 с механизмами привода и высевающие секции 9.

## Slide 4
Рисунок 1 - Сеялка ваэрагбо У20:
1 - рама; 2 - навеска; 3 - вентилятор; 4 - манометры вакуума и давления; 5 - раздаточная трубка воздуха вакуума; 6 - раздаточная трубка воздуха давления;7 - опорно-приводное колесо; 8 - коробка передач; 9 - высевающая секция

## Slide 5
установки секции в транспортное положение 13, пружины регулировки давления сошника на почву 14 с кольцом 15 и комкоудалителя 16. Каждая посевная секция состоит (рис. 2) из следующих основных частей: параллелограмной подвески 1, пневматического высевающего аппарата 2 с прикреплённым сверху бункером 3 и снизу сошником 4, загортача 5, прижимного колеса для семян 6, переднего уплотняющего колеса 7, заднего прикатывающего колеса 8, механизма регулировки глубины посева 9 с рукояткой 10 и фиксирующим винтом 11, семясъёмника 12 с рукояткой, рычага

## Slide 6
Рисунок 2 - Посевная секция сеялки GASPARDO V 20:
1 - параллелограмная подвеска; 2 - пневматический высевающий аппарат; 3 - бункер; 4 - сошник; 5 - загортач; 6 - прижимное колесо для семян; 7 - переднее уплотняющее колесо; 8 - заднее прикатывающее колесо; 9 - механизм регулировки глубины посева; 10 - рукоятка регулировки глубины посева; 11 - фиксирующий винт; 12 - семясъёмник с рукояткой; 13 - рычаг установки секции в транспортное положение; 14 - пружина регулировки давления сошника на почву; 15 - кольцо; 16 - комкоудалитель

## Slide 7
Рисунок 3 - Высевающий аппарат сеялки GASPARDO V 20:
1 - корпус; 2 - ворошилка; 3 - семясъёмник; 4 - эксцентрический се- мясъёмник; 5 - высевающий диск; 6 - уплотнители; 7 - крышка

## Slide 8
Пневматический высевающий аппарат 2 (рис. 3) крепиться к задней части параллелограмного механизма посредством планок, предназначен для точной подачи семян высеваемой культуры в бороздку через заданное расстояние. Высевающий аппарат состоит (рис. 3) из литого корпуса 1, внутри которого находится заборная камера с вращающейся ворошилкой 2, семясъёмника 3, высевающего диска 4, уплотнителей 5, крышки 6.
Рисунок 4 - Сошники сеялки GASPARDO V 20 и схемы посева: а) для посева рядами; б) для полосового посева; в) для ленточного двухстрочного посева

## Slide 9
Сошник 4 (рис. 4) прикреплён к нижней части высевающего аппарата посредством болтового соединения, предназначен для образования бороздки на поверхности поля заданной глубины. На сеялке Оаэрагбо У20 используются сошники 3-х типов - для посева рядами с междурядьем от 200 мм и выше (рис. 4, а); полосового посева с шириной полосы 60 мм (рис. 4, б), и ленточного двухстрочного посева (рис. 4, в).
За сошником 4 находится прикатывающее колесо 8 (рис. 2), которое уплотняет зону рядка для улучшения контакта посеянных семян с почвой. Оно установлено на оси с возможностью вращения за счёт сцепления с поверхностью поля, во время посева. На сеялке могут использоваться прикатывающие колёса из нержавеющей стали, гладкие - для восстановления капиллярности на лёгких почвах (рис. 5, а); с поверхностью из мягкой резины - для формирования небольшого гребня с коркой на поверхности для лёгких почв, в районах подверженных ветровой эрозии (рис. 5, б); с решетчатой поверхностью - для тяжелых почв, чтобы снизить вероятность образования корки (рис. 5, в).

## Slide 10
Рисунок 5 - Прикатывающие колёса сеялки GASPARDO V 20: а) гладкое стальное колесо; б) мягкое с прорезиненной поверхностью; в) решетчатое
Вентилятор 3 (рис. 1) служит для создания вакуума, необходимого для присасывания семян к диску, и давления воздуха для съёма мелких семян с диска. Манометр вакуума имеет шкалу 0... 100 мбар. Диапазон разряжения для мелких семян в пределах 35...40 мбар. Манометр давления имеет шкалу 0...25 мбар. Давление для съёма мелких семян с отверстий диска в пределах 8...10 мбар. Уровень вакуума и давления устанавливается специальными задвижками.

## Slide 11
Сеялка работает следующим образом. При движении сеялки по полю вращение от опорно-приводных колёс с помощью механизма передач передаётся на диск высевающего аппарата, одновременно к крышке подводится разряжение и давление от вентилятора посредством трубок. В процессе вращения диска 5 (рис. 3) его отверстия попеременно попадают в зону разряжения и в зону атмосферного давления. Если отверстия попадают в зону разряжения, семена, поступающие из заборной камеры, под действием вакуума присасываются к отверстиям диска. Поступлению семян к высевающему диску способствует ворошилка 2. Затем семена переносятся диском в нижнюю часть аппарата, где разряжение отсутствует. В зоне атмосферного давления семя отделяется от отверстия и под действием силы тяжести падает на дно борозды образованной сошником. Семясъёмник 3 расположенный в верхней части заборной камеры, способствует присасыванию к отверстию только одного зерна. При посеве мелких семян для получения однозернового высева помимо основного семясъемника используют эксцентрический семясъёмник 4, который также способствует присасыванию к отверстию только одного семени. Далее после прохождения ячейки зоны атмосферного давления, после отделения семени, она на короткий промежуток времени продувается воздухом для отделения застрявших семян или очистки.

## Slide 12
Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначена сеялка GASPARDO V 20?
2. Из каких частей состоит сеялка?
3. Из чего состоит посевная секция?
4. Как работает сеялка?