## Slide 1: Теоретическая механика
Основные понятия и аксиомы статики

## Slide 2
Предмет статики. Статикой называется раздел механики, в котором излагается общее учение о силах, изучаются условия покоя тел, находящихся под действием сил.
Основные задачи статики.
Задача №1. Сложение сил и приведение системы сил к простейшему виду.
Задача №2. Определение условий равновесия, действующих на твердое тело систем сил.

## Slide 3
Абсолютно твердое тело (АТТ). Тело, в котором расстояние между двумя любыми точками всегда остается постоянным. В природе таких тел нет, поскольку при определенных взаимодействиях тела изменяют свою форму. Однако, например, при определении реакций связей данная гипотеза не вносит существенной погрешности. В трёхмерном пространстве свободное абсолютно твёрдое тело (т. е. твёрдое тело, на которое не наложены внешние связи) в общем случае имеет 6 степеней свободы: три поступательных и три вращательных. Исключение составляет двухатомная молекула или твёрдый стержень нулевой толщины; такая система имеет только две вращательных степени свободы.

## Slide 4
Материальная точка. Тело, размеры которого по всем направлениям весьма малы, так что различием в движении отдельных точек этого тела можно пренебречь, называется материальной точкой.

## Slide 5
Механическая система. Любая совокупность материальных тел.
Система отсчета. Система координат, неизменно связанная с каким либо физическим телом, относительно которого определяется положение данного движущегося объекта называется система отсчета.

## Slide 6
Покой. Состояние неподвижности каждой точки системы или тела в рассматриваемой системе отсчета. Покой является частным случаем движения механической системы.
Сила. Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия тел, называется силой. За единицу силы в системе СИ принимается Ньютон (Н). Сила, величиной 1 Н, приложенная к покоящемуся телу массой 1 кг, вызывает движение тела с ускорением 1 м/с2. Сила является векторной величиной. Обозначение силы: F⃗ . Действие силы на тело определяется:
1) модулем или скалярной величиной, численно равной длине вектора силы;
2) направлением действия;
3) точкой приложения;
4) линией действия.

## Slide 7
Система сил. Любая совокупность сил, действующих на механическую систему.
Внутренние силы. Силы взаимодействия между телами механической системы.
Внешние силы. Силы, действующие на тела механической системы со стороны тел, не принадлежащих рассматриваемой механической системе.

## Slide 8
Линией действия называется линия, вдоль которой действует вектор силы.
Сила, приложенная в точке, называется сосредоточенной.
Силы, действующие на части объема, поверхности или линии, называются распределенными. Распределенные силы характеризуются интенсивностью , т.е. значением силы, приходящейся на единицу объема (в случае объемных сил), на единицу площади (в случае поверхностных сил), на единицу длины (в случае действия сил по линии).

## Slide 9
Рассмотрим пример:
q
Q
На брус длиной l=10 м действует равномерно распределенная сила интенсивности q=0,5 кН/м, т.е. на каждый метр длины бруса действует сила 0,5 кН. Определим равнодействующую равномерно распределенной силы, которая приложена посредине бруса: Q=ql=0,5 кН/м*10 м = 5 кН.
l/2 | l/2

## Slide 10
Связь. Ограничения, налагаемые на положения и скорости точек механической системы, которые должны выполняться при любых действующих на систему.
Свободное и несвободное тело. Твердое тело, на перемещения которого не наложено никаких ограничений (связей) называется свободным. В противном случае твердое тело называется несвободным.
Реакция связи. Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя его перемещениям, называется силой реакции связи.
Направление силы реакции связи. Сила реакции всегда направлена в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу.

## Slide 11
Система сил. Совокупность сил, действующих на тело, называется системой сил. Обозначение системы сил: {F⃗ ί} .
Эквивалентность систем сил. Две системы сил эквивалентны если их действие на тело одинаково.
Уравновешенная система сил. Система сил, под действием которой тело находится в покое, называется уравновешенной или эквивалентной нулю {F⃗ ί}∼0 .
Равнодействующая сила. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется равнодействующей. Таким образом, равнодействующая это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил.

## Slide 12
Уравновешивающая сила. Сила равная по модулю равнодействующей, противоположная ей по направлению и действующая вдоль той же прямой называется уравновешивающей силой.
Скользящий вектор. Если точку приложения вектора можно переносить вдоль линии действия и от этого его действие не меняется, то такой вектор называется скользящим.
Свободный вектор. Если точку приложения вектора можно переносить в любую точку тела и от этого его действие не меняется, то такой вектор называется свободным.

## Slide 13
Аксиомы и следствия из аксиом статики

## Slide 14
Аксиома 1. Две силы образуют уравновешенную систему тогда и только тогда, когда эти силы равны по величине и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.
-F
F
~

## Slide 15
Аксиома 2. Действие данной системы сил на абсолютно твёрдое тело не изменится, если к ней прибавить или от неё отнять уравновешенную систему сил.
G F
~
G
F

## Slide 16
Из первых двух аксиом вытекает, что силу можно переносить вдоль линии действия, т.е. cила- есть вектор скользящий

## Slide 17
Аксиома 3 (параллелограмма сил). Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и равную их векторной сумме.
R= P+Q
R
~
P
Q
P
Q

## Slide 18
Аксиома 4. Силы взаимодействия двух тел равны по величине, противоположны по направлению и лежат на одной прямой.
P= -Q
Q
P

## Slide 19
Аксиома 5 (принцип отвердевания). Равновесие механической системы не может быть нарушено присоединением дополнительных связей.
Аксиома 6 (принцип освобождаемости от связей). Несвободное твердое тело можно рассматривать как свободное, если его мысленно освободить от связей, заменив их действие реакциями.