## Slide 1: ОГАПОУ «БАМТ» Тема: Алгоритм построения комплексного чертежа точки по координатам.
Инженерная графика
Выполнил студент группы № 10 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Апанасов Александр Андреевич
Руководитель Понизенский Валерий Васильевич

## Slide 2: 1. Отложить на осях X,Y,Ζсоответствующие координаты точки А. Получаем точки Ax,Ay,Az

## Slide 3: 2. Горизонтальная проекция А1находится на пересечении линий связи из точекAxиAy, проведенных параллельно осямXиY

## Slide 4: 3. Фронтальная проекция А2находится на пересечении линий связи из точекAxиAz, проведенных параллельно осямXиΖ

## Slide 5: 4. Профильная проекция А3находится на пересечении линий связи из точекAzиAy, проведенных параллельно осямΖиY

## Slide 6
Положение точки относительно плоскостей проекций
Положение точки в пространстве относительно плоскостей проекций определяется её координатами. Координатой Х определяется удалённость точки от плоскости П3(проекция на П2или П1), координатой У – удалённость от плоскости П2(проекция на П3или П1), координатой Z – удаленность от плоскости П1(проекция на П3или П2). В зависимости от значения этих координат точка может занимать в пространстве как общее, так и частное положение по отношению к плоскостям проекций (рис.1).

## Slide 7: Рис. 1. Классификация точек

## Slide 8
Точка общего положения.
Координаты точки общего положения не равны нулю (x≠0,y≠0,z≠0), и в зависимости от знака координаты точка может располагаться в одном из восьми октантов На рис. 3.2 даны чертежи точек общего положения. Анализ их изображений позволяет сделать вывод, что они располагаются в следующих октантах пространства: А(+X;+Y; +Z( Iоктанту; B(+X;+Y;-Z( IVоктанту; C(-X;+Y; +Z( Vоктанту; D(+X;+Y; +Z( IIоктанту.

## Slide 10
Точки частного положения.
Одна из координат у точки частного положения равна нулю, поэтому проекция точки лежит на соответствующем поле проекций, другие две – на осях проекций. На рис. 3.3 такими точками являются точки А, В,C,D,G.AП3,то точка ХА=0; ВП3,то точка ХВ=0; СП2,то точкаYC=0;DП1,то точкаZD=0.
Точка может принадлежать сразу двум плоскостям проекций, если она лежит на линии пересечения этих плоскостей – оси проекций. У таких точек не равна нулю только координата на этой оси. На рис. 3.3 такой точкой является точкаG(GOZ,то точка ХG=0,YG=0).

## Slide 12
Взаимное положение точек в пространстве
Рассмотрим три варианта взаимного расположения точек в зависимости от соотношения координат, определяющих их положение в пространстве.
На рис. 3.4 точки A и B имеют различные координаты. Их взаимное расположение можно оценить по удаленности к плоскостям проекций: YА>YВ, тогда точка A расположена дальше от плоскости П2и ближе к наблюдателю, чем точка B; ZА>ZВ, тогда точка A расположена дальше от плоскости П1и ближе к наблюдателю, чем точка B; XА<XВ, тогда точка B расположена дальше от плоскости П3и ближе к наблюдателю, чем (при взгляде слева) точка А.

## Slide 13: Рис. 3.4. Варианты взаимного расположения точек: а– наглядное изображение; б– комплексный чертёж
а
б

## Slide 14
На рис. 3.5 представлены точки A, B, С, D, у которых одна из координат совпадает, а две другие отличаются. Их взаимное расположение можно оценить по удалённости к плоскостям проекций следующим образом:
YА=YВ=YD, то точки А, В и D равноудалены от плоскости П2, и их горизонтальные и профильные проекции расположены соответственно на прямых [А1В1]llОХ и [А3В3]llOZ. Геометрическим местом таких точек служит плоскость, параллельная П2;
ZА=ZВ=ZС, то точки А, В и С равноудалены от плоскости П1, и их фронтальные и профильные проекции расположены соответственно на прямых [А2В2]llОХ и [А3С3]llOY. Геометрическим местом таких точек служит плоскость, параллельная П1;
XА=XC=XD, то точки А, C и D равноудалены от плоскости П3 и их горизонтальные и фронтальные проекции расположены соответственно на прямых [А1C1]llOY и [А2D2]llOZ . Геометрическим местом таких точек служит плоскость, параллельная П3.

## Slide 15: Рис. 3.5. Конкурирующие точки: а – наглядное изображение; б – комплексный чертёж
а
б

## Slide 16
Если у точек равны две одноименные координаты, то они называются конкурирующими. Конкурирующие точки расположены на одной проецирующей прямой. На рис. 3.3 даны три пары таких точек, у которых: XА=XD; YА=YD; ZD > ZА; XA=XC; ZA=ZC; YC > YA; YA=YB; ZA=ZB; XB > XA.
Различают горизонтально конкурирующие точки А и D, расположенные на горизонтально проецирующей прямой АD, фронтально конкурирующие точки A и C, расположенные на фронтально проецирующей прямой AC, профильно конкурирующие точки A и B, расположенные на профильно проецирующей прямой AB.

## Slide 17
Выводы по теме
1. Точка – линейный геометрический образ, одно из основных понятий начертательной геометрии. Положение точки в пространстве можно определить её координатами. Каждая из трёх проекций точки характеризуется двумя координатами, их название соответствует названиям осей, которые образуют соответствующую плоскость проекций: горизонтальная – A1(XA; YA); фронтальная – A2(XA; ZA); профильная – A3(YA; ZA). Трансляция координат между проекциями осуществляется с помощью линий связи. По двум проекциям можно построить проекции точки либо с помощью координат, либо графически.
3. Точка по отношению к плоскостям проекций может занимать в пространстве как общее, так и частное положение.

## Slide 18
4. Точка общего положения – точка, не принадлежащая ни одной из плоскостей проекций, т. е. лежащая в пространстве между плоскостями проекций. Координаты точки общего положения не равны нулю (x≠0,y≠0,z≠0).
5. Точка частного положения – это точка, принадлежащая одной или двум плоскостям проекций. Одна из координат у точки частного положения равна нулю, поэтому проекция точки лежит на соответствующем поле плоскости проекций, другие две – на осях проекций.
6. Конкурирующие точки – точки, одноименные координаты которых совпадают. Существуют горизонтально конкурирующие точки, фронтально конкурирующие точки, профильно конкурирующие точки.

## Slide 19: Спасибо за просмотр