## Slide 1: Тема: Мониторинг сельскохозяйственных угодий
План исследования: - мониторинг границ рабочих участков полей; - агрохимический мониторинг полей; - картирование урожайности; - анализ условий местности.
Учебное исследование
(кейс –задание на базе
ООО «Борисовская Зерновая компания»)
Выполнили: студенты группы 4ЭРСХТ Рудой Никита

## Slide 2: -мониторинг границ рабочих участков полей; - агрохимический мониторинг полей; - картирование урожайности; - анализ условий местности.
Методы реализации:
Цель: исследовать эффективность и показать преимущества от внедрения системы онлайн-мониторинга сельскохозяйственных угодий на базе ООО «Борисовская зерновая компания»
Задание: составить фрагмент ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТЫ с указанием методов реализации и результатов от внедрения мониторинга сельскохозяйственных угодий.

## Slide 3
В ООО «БЗК» используется мобильная геоинформационная система электронного учета сельскохозяйственных земель
Назначение
- построение и корректировка точных карт сельскохозяйственных полей с помощью GPS технологий;
–определение фактических границ и площадей обработанной части поля по данным GPS приемника.
Состав
- мобильный компьютер;
- высокоточный GPS приемник;
-специальное программное обеспечение на базе ГИС «Панорама» - «ГЕОУчетчик»

## Slide 4
Электронная карта полей дает возможность вести строгий учет и контроль всех сельскохозяйственных операций, поскольку опирается на точные знания: площадей полей, протяженности дорог, информации о полях и др.
На основании карты полей проводится полный анализ условий, влияющих на рост растений на данном конкретном поле (даже на участках 100х100 м или 10х10 м).
Карты полей составляют основу для получения структуры севооборота и служат оптимизации производства с целью получения максимальной прибыли, а также рационального использования всех участвующих в производстве ресурсов.
Мониторинг границ рабочих участков полей

## Slide 5
Мониторинг рабочих участков полей
Обследование территорий было выполнено с использованием спутниковой системы глобального позиционирования (GPS)
По данным GPS приемника были определены фактические границы полей.
Использовались следующие классы точности:
- навигационный – 5-7 метров;
- автономный режим системы точного вождения — 1- 3 метра;
- с дифференциальным сервисом EGNOS – 15-30 сантиметров;
- с дифференциальным сервисом Omnistar VBS – 15-20 см;
- с дифференциальным сервисом Omnistar HP/XP – 5-10 см;
- применение базовых станций RTK – 1-3 сантиметра.

## Slide 6
Ручной ввод данных в шаблоны –
«Технологические карты культуры»
Список уровней интенсификации агротехнологий
Список культур, возделываемых в хозяйстве в текущем году
Сведения о площади поля, культуре и уровне интенсификации)
Потоковое формирование технологических карт полей
Редактирование технологических карт полей
ГИС «Панорама АГРО»
Технологическое планирование

## Slide 7
Типы севооборота
Описание состава культур
Выбор поля - участка пашни
Назначение полю севооборота
Смена года
урожая
Автоматическая смена культур
Сведения о севооборотах

## Slide 8: Ведение паспортов полей с привязкой к году урожая
Учет сельскохозяйственных угодий и агрохимический мониторинг выполняются на основе геопространственной привязки данных.
Средства экранной навигации позволяют при выборе поля на карте просматривать его характеристики и, наоборот, при просмотре параметров сельскохозяйственного угодья оценивать его размещение на местности.

## Slide 9: Основными функциями подсистемы являются:
Получение геометрических параметров полей и рабочих участков (площадь, периметр);
ведение данных о сельскохозяйственных угодьях с учетом привязки к году урожая;
просмотр и анализ тематических карт агрохимического мониторинга полей, возделываемой культуры, вносимых удобрений, урожайности и проч.;
привязка к карте земельных угодий;
привязка к карте инфраструктуры предприятия;
формирование отчетов на основании данных о сельскохозяйственных угодьях.
просмотр и редактирование информации о выполненных по полю мероприятиях, внесённых удобрениях, средствах защиты растений и химической мелиорации.

## Slide 10
Плюсы электронной карты:
Основа для работы всех сельскохозяйственных машин;
Точный учет площадей и границ полей;
Обоснованное планирование норм высева, внесения СЗР и др.;
Эффективное средство контроля и управления агробизнесом.

## Slide 11: Состав системы картирования урожайности
Приёмник сигналов GPS со спутниковой группировки в реальном времени привязывает показания датчиков урожайности к электронной карте. В результате получается цифровая карта урожайности, которая включает данные со всех комбайнов, оснащённых бортовым компонентом системы.
Спутник
Базовая станция
станция RTK
диспетчер
носитель информации
Карты полей
режим кинематики реального времени (real time kinematics — RTK)

## Slide 12
Картирование урожайности
(Yield mapping)
A
r
b
e
i
t
s
b
r
e
i
t
e
e
g
Средний намолот на
определенном участке
x, y ( Позиция GPS )
Ширина захвата
Измеренная площадь = Рабочая ширина х Пройденный путь
Принцип картирования урожайности
Рабочая ширина жатки
Путь, пройденный в интервале между двумя GPS измерениями
Координаты
(GPS данные)
Текущий фрагмент обработанной площади
Вес зерна, собранного с фрагмента площади

## Slide 13
Дата: 22.10.2013
Площадь поля: 5,2600 га
Среднее значение урожайности: 10,34 т/га
Общее количество: 54,404 т
Гистограмма распределения урожайности по полю
Условные обозначения уровней урожайность [т/га]:
До 8,20 11,20 - 12,70
8,20 - 9,70 Более 12,70
9,70 - 11,20
Карта дает возможность для целенаправленного поиска:
  Недостатка удобрений в пятнах с низкой урожайностью;
  Проблемных зон, имеющих уплотнение почвы;
  Проблемных зон с плохим дренажом;
  Зон, пораженных сорняком и паразитами
Карта урожайности поля

## Slide 14
ВЫВОД: Картирование урожайности это:
Точный учет собранного зерна;
Определение проблемных участков поля.

## Slide 15: Фрагмент интеллект-карты

## Slide 16
Спасибо за внимание