## Slide 1
Выполнил Демянчук Сергей, ученик 9 А класса
МОУ СОШ №2
им. М.К. Аммосова
Руководитель проекта:
Курашев Е.Н., учитель технологии
Творческий проект
на тему:
"Шкатулка"
Нерюнгри 2022

## Slide 2: Актуальность
Достаточно большое количество разных мелочей, которые надоело собирать по полкам и по столам.
Шкатулка своими руками – это прекрасный подарок, который можно сделать для своих близких или друзей, не затратив при этом большого количества времени и сил.

## Slide 3: Цель проекта: Изготовить шкатулку, украсить элементами выжигания узора на древесине
Задачи:
1. Изучить литературу по теме проекта.
2. Выявить возможные варианты шкатулок..
3. Разработать дизайн и конструкцию своей шкатулки.
4. Разработать технологический процесс изготовления шкатулки.
5. Изготовить шкатулку и провести апробацию.
6. Оценить проделанную работу.

## Slide 4: Историческая справка
Древнерусское – шкатула (небольшой сундук).
Латинское – scatula.
Слово «шкатулка» появилось и получило
широкое распространение в русском языке в конце XVI в.
Первые шкатулки были созданы
для хранения украшений

## Slide 5
Требования к проектированию
Моя шкатулка
Соответствие дизайну интерьера комнаты
Наличие оборудования
Доступность материалов
Экономические затраты
Время изготовления
Личная предпочтительность
Прочность, долговечность

## Slide 6: Анализ шкатулок
№ п/п | Аналог | Достоинства | Недостатки
1 |  | Оригинальный узор на крышке и боковинках | Большая трудоемкость
2 |  | Небольшие габариты | Хрупкие края крышки и стенок
3 |  | Необычная форма | Трудоемкая в подгонке деталей

## Slide 7: Сосна является лучшим материалам для выжигания самых разных изделий. Древесина сосны очень распространена в нашем регионе и относительно недорогая
Выбор материала, инструментов, приспособлений, оборудования
1. Ножовка
2. Стусло
3. Карандаш
4. Линейка
5. Напильники
6. Выжигатель
7. Циркуль
8.Угольник
9. Наждачная бумага
10. Клей столярный
11. Акварельные краски
12. Лак ПФ-283

## Slide 8
№ | Деталь | Кол. | Материал | Размеры
1 | Стенка | 2 | Доска сосны | 215x90x15
2 | Стенка | 2 | Доска сосны | 170x90x15
3 | Крышка | 2 | Доска сосны | 215х90х15
4 | Дно | 1 | фанера | 215х170х4
5 | Петля | 4 | металл | 15x10x2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

## Slide 9: Этапы выполнения разметка деталей, выпиливание

## Slide 10: Этапы выполнения разметка деталей, опиливание

## Slide 11: Этапы выполнения склеивание, сборка

## Slide 12: Этапы выполнения подбор рисунка, выжигание

## Slide 13: Этапы выполнения раскраска, лакирование

## Slide 14: Экономическое обоснование
Наименование | Количество | Цена(рубли)
1. Доска сосны | 1500х90х15 мм | 90
2. Клей «Столяр» | 100 гр. | 30
3. Лак НЦ-228 | 200 мл | 80
4. Наждачная бумага | 150х200 мм | 20
5.Шарниры для крышки шкатулки | 4 шт. | 80
6.Декоративные ручки | 2 шт. | 50
ИТОГО: |  | 350

## Slide 15
Экологическое обоснование
Изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека.
Древесину для изготовления шкатулки мы использовали из отходов строительного производства.
Отходы в результате нашего производства (опилки, стружку) можно использовать в качестве утеплителя в строительстве или как удобрение для садовых растений. Исходя из вышесказанного, делаем вывод об экологической целесообразности нашего проекта.
Лак и клей могут быть опасны при изготовлении изделия, но при соблюдении режима проветривания и индивидуальных средств защиты безвредны.
Вывод: все применяемые мной материалы сертифицированы, значит, при нормальной эксплуатации отрицательного влияния для человека и окружающую среду не окажут и являются экологически чистыми.

## Slide 16: Реклама изделия
Подарки всегда приятно не только получать, но и дарить.
А если вы дарите подарок, сделанный своими руками, то это вдвойне приятно.

## Slide 17: Спасибо за внимание!