## Slide 1
ВИКТОРИНА
по предмету охрана труда
«Требования безопасности при нахождении на ж\д путях»
г.Белогорск
2016
ГПОАУ АМФЦПК
Выполнили:
Мастер п/о Абрамец Сергей Владимирович
Мастер п\о Селезнёва Зоя Николаевна

## Slide 2
1
Как следует переходить ж/д путь?
Только под прямым углом

## Slide 3
2
Как следует проходить к месту работы и с работы?
Через специальные указатели «Служебный проход»

## Slide 4
3
Какое расстояние следует соблюдать при проходе вдоль Ж/Д путей идти по широкому междупутью, по обочине земляного полотна или в стороне от Ж/Д пути?
Не ближе2,5 метра

## Slide 5
4
Чем следует пользоваться при переходе Ж/Д пути, занятые вагонами?
Переходными площадками с исправными поручнями и подножками

## Slide 6
5
Как следует сходить с локомотива, вагона, с площадки? необходимо повернувшись?
Необходимо повернувшись лицом к вагону, локомотиву

## Slide 7
6
На каком расстоянии следует обходить группы вагонов или локомотивов, стоящие на Ж/Д пути?не менее?
Не менее 5 метров от автосцепки

## Slide 8
7
На каком расстоянии следует проходить между расцепленными вагонами?
Не менее10 метров

## Slide 9
8
Перед чем запрещается переходить или перебегать Ж/Д пути?
Перед движущимся подвижным
составом

## Slide 10
9
Под чем запрещается протаскивать инструмент, приборы и пролезать?
Под стоящими вагонами

## Slide 11
10
Во время движения запрещается садиться (на?) и сходить с них…
Подножки вагонов или локомотивов

## Slide 12
11
Где запрещается находится между поездами при безостановочном их следовании по смежным Ж/Д путям?
Междупутье

## Slide 13
12
В пределах чего запрещается переходить Ж/Д пути?
В пределах стрелочных переводов

## Slide 14
13
На что запрещается наступать при переходе Ж/Д пути?
На головки рельсов и концы
железобетонных шпал

## Slide 15
14
В каких местах запрещается находиться на территории
станции ?
В местах отмеченных знаком
«Осторожно! Негабаритное место»

## Slide 16
15
На электрифицированных участках запрещается?
Наступать на электрические провода и кабели

## Slide 17
16
На каком расстоянии запрещается приближаться к находящимся под напряжением и не ограждённым проводам или частям контактной сети?
Не менее 2 метра

## Slide 18
17
На что Запрещается подниматься?
На крышу вагона, локомотива

## Slide 19
18
К чему запрещается прикасаться?
К оборванным проводам контактной сети и свисающих с них предметов

## Slide 20
СПАСИБО
За
ВНИМАНИЕ!