|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-технического творчества «Информатика+» |
| --- | --- |

Технический проект

«Генератор для велосипеда»

Автор:

Шевчик Никита Сергеевич,

обучающийся 33 группы

Руководитель проекта:

Архипова Людмила Вячеславовна,

педагог дополнительного образования

г. Сургут, 2016

Актуальность

Очень многие люди пользуются велосипедом как средством передвижения по городу. Часто велосипедисты являются участниками ДТП, особенно в темное время суток, когда они невидимы для автомобилистов.

Летом 2013 года компания SEAT инициировала социальный проект Make It Visible, что в переводе с английского «Сделать Его Видимым». Участники проекта оснастили несколько велосипедов специальными светодиодными устройствами, демонстрирующими сообщения о безопасности ночного вождения.

Конструкция устанавливается на колесо велосипеда и позволяет сделать его видимым. Преимущества данной технологии в том, что свет, излучаемый светодиодами, максимально приближен к естественному освещению.

В настоящее время светодиодные технологии наиболее популярны, но сама конструкция с использованием светодиодов очень дорогостоящая и для работы требует электроэнергию от батареек или аккумуляторов, которые тоже не дёшевы и быстро садятся.

Мне нравится кататься на велосипеде. Конечно, мой велосипед не оборудован такими светодиодами и я задумался, как сделать свой велосипед видимым в ночное время суток с помощью легкодоступных и недорогих материалов своими руками, и чтобы работа системы не требовала батареек.

Поэтому я решил в рамках проекта сделать для своего велосипеда генератор электричества из болта, катушки проводов и современных мощных магнитов, а в качестве лампочки использовать светодиод, который тратит мало энергии, но очень хорошо светит.

Если генератор заработает, то к нему можно подключить динамик, который будет издавать щелкающий звук, предупреждая пешеходов, о движении велосипедиста. К тому же если увеличить количество магнитов и грамотно рассчитать катушку, то энергии будет достаточно даже для зарядки мобильного телефона и работы полноценной фары и навигатора.

Кроме того, можно будет осуществить ещё одну идею: навигатор со специальной программой будет говорить правила дорожного движения в зависимости от местонахождения велосипедиста.

# Идея моего проекта заключается в создании осветительного устройства для велосипеда, у которого электрические приборы будут работать без батареек во время движения велосипеда. Это позволит избежать велосипедисту в темное время суток аварийной ситуации на дороге из-за севших батареек.

# Цель проекта: изготовление миниатюрного генератора электричества для велосипеда.

# Задачи:

# - изучить принцип работы генераторов электрического тока;

# - придумать устройство самодельного генератора для велосипеда;

# - придумать, как избавиться от потерь электроэнергии на систему привода;

# - подготовить необходимый материал для сборки конструкции;

# - изготовить экспериментальный образец генератора;

# - апробировать изготовленное устройство в работе.

# - подать заявку в патентное бюро.

# Новизна работы заключается в создании авторского прибора, позволяющего максимально эффективно использовать вырабатываемую велосипедом электроэнергию для освещения движущегося велосипеда.

# Этапы работы над проектом

# 1. Поиск и изучение информации.

# Изучив специальную литературу, интернет - источники и пообщавшись с отцом, я узнал, что светодиодные лампы являются самым лучшим источником света, потому что требуют очень мало электроэнергии, а света дают много.

# Также я выяснил, что принцип работы электрического генератора очень прост и основан на движении магнитов мимо катушек с проводами, намотанными на железный сердечник. Чем сильнее изменяется магнитное поле вблизи сердечника, тем больше электричества.

# Оказалось, что самые сильные магниты – неодимовые, продаются в магазине инструментов и стоят недорого, а провода для генератора можно найти почти в каждом домашнем электроприборе, например, в двигателе миксера, пылесоса, вентилятора или в блоке питания от компьютера, где есть трансформатор.

# 2. Последовательность изготовления генератора для велосипеда.

# Для реализации проекта мне понадобились следующие материалы: велосипед, четыре магнита, болт, кусок ручки от деревянной клюшки, проволока от старого трансформатора, изолента, два шурупа, железный хомут и светодиодная лампочка.

# Технологическая карта изготовления генератора

| № | Последовательность операций | Материалы | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Купить магниты | Неодимовый магнит 6х10х25 – 4 шт. | 400 руб. |
| 2 | Отмотать тонкий медный провод из ненужного электрического прибора | Трансформатор или пылесос, или миксер | Отвертка, плоскогубцы, пустая катушка |
| 3 | Найти болт в старых запчастях от машины и намотать на него медный провод | Железный болт – М10х60, медный провод – 3м | Линейка |
| 4 | Укрепить проволоку изолентой и замерить сопротивление | Изолента | Мультиметр |
| 5 | Приклеить магниты на обод колеса велосипеда 2 сверху и 2 снизу полюсами в противоположные стороны | Неодимовый магнит | Скотч двухсторонний |
| 6 | Закрепить на передней вилке велосипеда болт с намотанным медным проводом | Шурупы – 2шт., часть ручки от деревянной клюшки, железный хомут | Дрель – 3мм, сверло – 4мм, отвёртка |
| 7 | Отрегулировать зазор между магнитами и болтом |  | Отвёртка, нож |
| 8 | Зачистить концы проводов и присоединить к ним светодиод скруткой | Светодиод | Плоскогубцы, нож |

# 1 шаг.

# Мы взяли обычный велосипед, приклеили к ободу его переднего колеса магниты из редких металлов с очень  сильным магнитным полем, расположив их так, чтобы 2 магнита находились сверху колеса и 2 снизу, для сохранения баланса массы. Каждый из двух магнитов расположили полюсами в противоположные стороны, чтобы магнитное поле давало большую разницу на катушку.

# 2 шаг.

# Взяли кусок от деревянной клюшки и просверлили 2 отверстия.

# 3 шаг.

Взяли железный болт, который хорошо магнитится. Нашли проволоку от старого трансформатора и намотали ее на болт, укрепили изолентой и прижали железным хомутом, получившуюся катушку к куску ручки от деревянной клюшки.

4 шаг.

Приложили катушку шляпкой болта к магнитам, после чего шурупами прикрутили эту конструкцию к вилке велосипеда. После этого немножко отодвинули болт катушки от магнита, так чтобы между ними был просвет, и они не прикасались и не задевали друг друга, когда колесо крутится.

В заключении крепко затянули хомут. Генератор готов. Теперь присоединяем к двум проводам катушки светодиод. Конструкция готова к испытанию.

# 3. Испытание устройства.

# Сейчас на улице зима и испытание данного устройства я решил проверить в домашних условиях. Перевернул велосипед колесами вверх и вращал рукой переднее колесо. В процессе вращения лампочка замигала.

# Результаты испытания показали, что при вращении велосипедного колеса генератор вырабатывает электроэнергию, которой оказалось вполне достаточно, чтобы светодиодная лампа загорелась яркими вспышками, видными издалека.

Подводя итог проделанной работы, можно отметить, что поставленные цели и задачи были полностью выполнены.

В ходе работы над проектом изготовлен генератор для велосипеда, который может использоваться при велопрогулках в темное время суток.

# Для моего генератора велосипедное колесо является ротором, а вилка статором генератора электрического тока, и поэтому не нужно делать отдельный привод. Для того, чтобы энергии хватало на медленной скорости применены современные супермощные магниты.

# Ценность моей работы заключается не только в том, что я изготовил такой прибор, а еще в том, что с помощью папы я стал начинающим конструктором и немножко физиком.

Приложение 1

Источники информации

- Навыки, полученные при работе с электронным конструктором от Андрея Бахметьева.

- Мультсериал - «Смешарики пин-код».

- Мультсериал - «Фиксики».

- Телепередачи «Галилео».

- Участие с отцом в работе с механизмами и электротехникой.

6.	Барталоззи Д. «Познакомься, это изобретения» - энциклопедия для детей, 2009 г;

7.	Бомон Э. Энциклопедия знатока «Планета знаний», 2011 г.

8.	Бомон Э. Энциклопедия знатока «Зелёная планета», 2011 г.

9.	Бомон Э. Энциклопедия знатока «Космос», 2012 г.

10.	Инструкция от электронного конструктора от Андрея Бахметьева.