## Slide 1: Методическая разработка урок производственного обучения
Рубка металла

## Slide 2: Тема урока: «Рубка металла» Цель урока
Формирование у обучащихся персональных умений правильно и качественно выполнять все приёмы, способы изучаемой темы «Рубка металла» в различных их сочетаниях в соответствии с инструктивными указаниями, пояснениями мастера и рекомендациями инструкционной карты. Научить учащихся приемам рубки, заточке инструмента, безопасным приемам работы, организации рабочего места.

## Slide 3: Дидактические цели урока:
Обучающая – Научить практическим навыкам, умениям рубке металла, рациональной организации рабочего места, заточке инструмента, ознакомить с правилами Т.Б. Способствовать усвоению рабочего положения при рубке. Формирование навыков нанесения кистевых и локтевых ударов. Формирование навыков рубки полосового металла в тисках и на плите.
Развивающая – Способствовать развитию умения применять теоретические знания на практике, развивать технологическое мышление, предвидеть возможные причины брака Развитие внимания, точности и четкости действий в процессе рубки. Чувства темпа при нанесении локтевых и кистевых ударов в диапазонах (40-50) и (30-40) ударов в минуту.
Воспитательная – Воспитывать взаимопомощь, соперничество, сопереживание за товарищей. Формирование профессиональных качеств будущего рабочего, бережному отношению к инструментам и материалам. Воспитание чувства ответственности в работе, уверенности в себе при выполнении трудовых операций, аккуратности на рабочем месте.

## Slide 4: Оборудование
Плакаты по теме «Рубка»
Тиски параллельные, плита;
Молотки слесарные массой 500 – 600 г.
Зубила слесарные, крейцмейсели;
Линейки измерительные, угольники, чертилки, кернеры;
Заточной станок, шаблоны для проверки углов заточки,
АРМ (ноутбук), проектор, видеокамера, экран. Инструкционные карты по теме «РУБКА» ,инструкция по охране труда, тестовые задания, карточки задания, MS PowerPoint.

## Slide 5: Организационный момент
приветствие,
явка
готовность к уроку по внешнему виду и наличию пособий и инструментов на рабочем столе
наличие дежурного
исправность оборудования.

## Slide 6: ВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ Опрос обучащихся по пройденной теме.
Организация рабочего места.
Что называется разметкой? (Разметка - нанесение контуров будущего изделия на заготовку.)
Назвать инструмент, применяемый при разметке? Основными инструментами для разметки являются:
Металлическая линейка
Угольник
Чертилки
Циркуль
Кернер

## Slide 7: Как подготовить заготовку к разметке.
(Перед окраской размечаемую поверхность необходимо:
очистить ветошью от грязи, пыли и металлической щеткой — от следов окалины;
обезжирить при помощи органических и неорганических растворителей;
непосредственно окрасить, нанося состав на поверхность заготовки равномерно, тонким слоем. Для нанесения окрашивающего состава пользуются кистью и тампоном.
При выполнении разметки вначале определяют базу, от которой будут наноситься риски).

## Slide 8: Что служит базой при разметке?
(Базой называется поверхность или специально подготовленные риски, от которых производят измерения и отсчеты размер в процессе разметки. При плоскостной разметке базой могут служит:
обработанные наружные кромки плоских заготовок;
риски, наносимые в этом случае в первую очередь).

## Slide 9: Правила выполнения приёмов разметки?
(Правила выполнения приемов разметки:
слой окрашивающего состава, наносимого на поверхность заготовки, должен:
быть:
тонким;
равномерным по толщине;
необходимо полностью покрывать размечаемую поверхность;
к разметке следует приступать только после его полного высыхания;
при проведении риски точно совмещать линейку с исходными отмет­ками на детали и плотно прижимать к заготовке;
чертилка должна быть хорошо заточена;
риску необходимо:
проводить одним непрерывным движением чертилки вдоль линейки;
не наносить дважды по одному и тому же месту;
при кернении разметочных рисок надо:
убедиться в правильности заточки кернера;
кернение производить легкими ударами молотка по кернеру так, чтобы глубина кернового углубления составляла примерно 0,5 мм; длинных — расстояние между углублениями должно быть 25—30 мм, коротких — 10—15 мм, линии малых окружностей диаметром до 15 мм накернивают в четырех взаимно перпендикулярных точках).

## Slide 10: Вводный инструктаж
1. Назначение слесарной рубки.
Рубка – это операция обработки металла зубилом, крейцмейселем или канавочником при помощи молотка

## Slide 11: Инструменты, применяемые при рубке
Слесарное зубило состоит из четырёх частей:

## Slide 12
Крейцме́йсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой.
Канавочник применяется для вырубания канавок:

## Slide 13: Слесарные молотки применяются при рубке в качестве ударного инструмента для создания силы резания и бывают двух видов с бойком: круглым; квадратным.

## Slide 14: Заточка режущего инструмента. Т.Б. Шаблоны для контроля заточки.
Заточка режущего инструмента осуществляется на заточных станках
А) Заточной станок
Б) Шаблон для проверки заточки зубила

## Slide 15: Способы выполнения рубки
Держание (хватка) молотка:
а - без разжима пальцев; б - с разжимом пальцев

## Slide 16: Зубило и молоток держат так, чтобы ударная часть и край рукоятки выступали на 15...30 мм .

## Slide 17
Удары молотком:
а – кистевой,
б –локтевой
В -плечевой

## Slide 18: Во время рубки очень важно принять правильную рабочую позу
Стоять следует прямо, корпус тела должен быть развернут по отношению к тискам, правое плечо должно находиться против головки зубила. Левая нога для устойчивости должна быть выдвинута вперед, тело опирается на правую ногу.

## Slide 19: Основные правила и способы выполнения работ при рубке:
а) рубка
б) в тисках
Правильная установка зубила при рубке в тисках:
а – наклон зубила к обрабатываемой поверхности;
б – наклон к продольной оси рубки.

## Slide 20: б) рубка на плите
Установка зубила при рубке листового металла:
а – начало установки (наклонно);
б – конец установки (вертикально); в - прорубание по контуру

## Slide 21: Рубка широких плоскостей

## Slide 22: Приемы рубки:
а) круглого металла, б) полосового

## Slide 23: Правила техники безопасности при слесарной рубке.
Перед началом работы проверить исправность инструмента.
Инструмент должен быть заточен, рукоятки молотков не должны иметь трещин и хорошо закреплены.
Работать в защитных очках.
При рубке в тисках применять ограждения в виде сеток и щитков

## Slide 24: Причины брака:
Неправильные приемы рубки.
Невнимательность рабочего
Рубка тупым и неисправным инструментом.
Отклонение размеров от заданных чертежом.
Повреждения при рубке.
Некачественная обработка поверхности металла.

## Slide 25: Текущий инструктаж
1. Обход рабочих мест учащихся с целью проверки:
готовности к выполнению упражнений,
хода самостоятельной работы учащихся,
текущего инструктажа,
предупреждения брака в работе,
соблюдения учащимися правил по Т.Б.
качества выполнения работы
2. Письменное фиксирование результатов обхода по каждому учащемуся
3.Видеосъёмка самостоятельной работы учащихся, типичные ошибки.
4. Прием к оценке работ учащихся

## Slide 26: Заключительный инструктаж
1.Подведение итогов урока с анализом:
выполнения планового задания,
соблюдения технологии и техники безопасности,
аргументация оценок, выставленных за урок,
выявление типичных ошибок с рассмотрением их через видеофильм, снятый во время текущего инструктажа
2.Закрепленин материала при помощи тестового задания и карточек (см.приложение)
3.Домашнее задание: «Слесарное дело» Б.С. Покровский, В.А. Скакун стр. 73-74, п. 3; 5. Н.И. Макиенко - «Практические работы по слесарному делу».
Повторить:
А) Правила и способы выполнения работ при срубании слоя металла на широкой поверхности и
Б) Правила прорубания криволинейных канавок.
4. Уборка рабочих мест.

## Slide 27
Вопросы | Ответы
Какой инструмент необходим для рубки металла? | Металл разрубают зубилом (крейцмейселем) и молотком
Какие способы рубки металла вы знаете? | Существует два способа руб­ки металла: А)Рубка металла на плите Б) Рубка металла в тис­ках

## Slide 28
Как нужно закреплять заготовку в тисках? | Закреплять заготовку в губках тис­ков нужно плав­ным вращением рукоятки. Запре­щается бросать ру­коятку и ударять по ней молотком.
Из каких частей состоят слесарные поворотные тиски с параллельными губками? | Слесарные поворотные тиски с параллельными губками состоят: 1.из основания2.корпуса3.подвижной губки4.неподвижной губки 5.винта6.рукоятки

## Slide 29
Зачем перед рубкой металла устанавливается защитная сетка? | Защитная сетка (1) предохраняет от случайно отлетевших обрубков металла

## Slide 30
Как правильно нужно держать молоток? | Молоток держат правой рукой, отступив от края ручки не более 30 мм
Как правильно нужно держать зубило? | Зубило держат левой рукой за среднюю часть. Нельзя сильно сжимать зубило в руке.
За счет чего осуществляется плечевой удар молотком? | Плечевой удар молотком осуществляется за счет силы кисти руки, локтя и плеча

## Slide 31
В какой последовательности разрубают металл по линии разметки? | Лезвие зубила устанавливают на линии разрубания и наносят один удар молотком по ударной части зубила. Затем зубило передвигают по линии разрубания так, чтобы половина режущей кромки осталась в прорубленной канавке, а вторая полови­на режущей кромки находилась на линии.
Какие неисправности могут быть у молотка? | У молотка могут быть наклеп на ударной части, трещины на ручке, плохо насажена ручка.
Какие неисправности могут быть у зубила? | У зубила могут быть трещины и наклеп на ударной части, а также неправильная заточка зубила.

## Slide 32
Чем отличается рубка металла в тисках от рубки металла на плите? | При рубке металла в тисках заготовку закрепляют в тисках по линии разрубания. При рубке металла на плите заготовку кладут на плиту. На плите легче разрубать металл, чем в тисках.
Какие удары молотком наносят при рубке металла? | Рубка металла производится:1.кистевым ударом молотка2.октевым ударом молотка3.плечевым ударом молотка.
За счет чего осуществляется кистевой удар молотком? | Кистевой удар молотком осуществ­ляется за счет работы кисти руки

## Slide 33
За счет чего осуществляется локтевой удар молотком? | Локтевой удар осуществляется за счет силы кисти и локтя руки.
Что нужно сделать после удара молотком по зубилу? | После удара молотком по зубилу нужно проверить, какая получилась канавка, а затем вновь установить зубило.
Какая форма лезвия зубила должна быть для рубки металла по кривой линии? | Для рубки металла по кривой линии лезвие зубила должно быть закруглено.
Для чего предназначен крейцмейсель? | Крейцмейсель имеет узкую режущую кромку и предназначен для вырубания узких канавок.
Куда нужно смотреть во время рубки металла? | Во время рубки металла нужно смотреть на линию разрубания

## Slide 34
Как можно предохранить руку от дара молотком во время рубки металла? | Чтобы предохранить руку от удара молотком, на зубило можно надеть резиновую предохранительную шайбу.
Что называется разрубанием? | Разрубанием называется слесарная операция, при которой лист или полосу металла зубилом и молотком разделяют на отдельные части.
Что называется отрубанием? | Отрубанием называется слесарная операция, при которой от листа металла зубилом и молот­ком отделяют небольшую заготовку.
Что называется вырубанием? | Вырубанием называется слесарная операция, при которой при помощи зубила (крейцмейселя) и молотка в металле получают отверстие.

## Slide 35
Из каких частей состоит крейцмейсель? | Крейцмейсель состоит: 1.из ударной части 2.средней части 3.рабочей части 4.режущей кромки
Почему к концу рубки следует уменьшить силу удара молотком? | К концу рубки уменьшают силу удара молот­ком для того, чтобы отрубаемая часть металла не отлетела в сторону и не нанесла травму

## Slide 36: Критерии оценки работы при рубке
Показатели оценки. Баллы | 5 (отл.) | 4 (хор.)... | 3 (уд.) | 2 (неуд.)
1. Качество работы (выполнение технических требований). | Отличное, в соответствии с установленными техническими условиями. | Хорошее, в соответствии с техническими условиями | Удовлетворительное выполнение работы в пределах технических условий, но после исправлений по указанию мастера. | Нарушения основных технических условий (брак в работе).
2.Выполнение нормы времени. | Выполнение и перевыполнение установленной нормы. | Выполнение установленной нормы | Выполнение установленной нормы. | Невыполнение установленной нормы.
3.Организация труда и рабочего места. | Правильная организация труда и рабочего места; твердое усвоение и свободное применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций, полная самостоятельность в планировании и выполнении задания. | Самостоятельное планирование и выполнение задания при несущественной помощи мастера, достаточно прочное усвоение приемов выполнения производственных работ, правильная организация труда и рабочего места | Отдельные нарушения в организации труда или рабочего места; усвоение основных приемов выполнения производственных операций или работ, недостаточная самостоятельность в планировании и выполнении работы. | Слабое усвоение основных приемов, систематическое нарушение организации труда и рабочего места; неумение самостоятельно планировать и выполнять работу; нарушение правил техники безопасности.

## Slide 37: КАРТОЧКА №1 Отметьте знаком «+» инструмент, который следует использовать для выполнения работ, указанных в табл. 1.
Выполняемая работа | Зубило | Крейцмейсель | Канавочник
Разрубание на части листового металла |  |  | 
Вырубание заготовок сложного профиля из листового металла |  |  | 
Прорубание канавок на вогнутой поверхности |  |  | 
Вырубание профильных канавок |  |  | 
Вырубание круглых и профильных отверстий в листовом металле |  |  | 
Разрубание на части круглого и профильного проката |  |  | 
Срубание поверхностного слоя металла |  |  |