## Slide 1: «Формирование функциональной грамотности на уроках физики»
на примере темы «Работа и мощность электрического тока» (8 класс)

## Slide 2
1. Хозяйка кафе, заполняя свои документы дома, не могла вспомнить показания счётчика электроэнергии в кафе на данный момент времени, хотя абсолютно точно помнила, что в начале месяца он показывал 17315 кВт⋅ч, а расход электроэнергии в кафе за истёкший месяц составил 553 кВт⋅ч. Каково показание счётчика электроэнергии за истёкший период?

## Slide 3: 2. Бабушка Насти каждый месяц скрупулёзно записывала показания счётчика электроэнергии в тетрадь. В результате за полгода у неё получилась таблица, которую ты видишь ниже. Последнее показание (за июнь) бабушка Насти записывала на кухне, пока готовила обед. И надо же случиться такой неприятности — капли борща попали на бумагу и уничтожили некоторые записи. Можешь ли ты их восстановить?
месяц | Показание счётчика электроэнергии в начале месяца, кВт·ч | Показание счётчика электроэнергии в конце месяца, кВт·ч | Показание счётчика электроэнергии в конце месяца, кВт·ч
Январь |  | 18854 | 562
Февраль |  | 19330 | 
Март |  | 19743 | 413
Апрель |  | 20182 | 439
Май |  | 20578 | 396
июнь |  | 20974 | 396

## Slide 4
3. В среднем бытовой холодильник находится в рабочем режиме 17 ч в сутки. Рассчитайте разность расходов на электроэнергию в год при работе холодильника «Атлант» (класс энергоэффективности А+), потребляющего 309 кВт∙ч/год и старого холодильника «Минск-16Е», мощностью 155 Вт.

## Slide 5
4. Многие домашние электроприборы находятся в режиме ожидания и при этом потребляют электроэнергию. Рассчитайте затраты на электроэнергию в год при условии их работы в режиме ожидания 10 ч в сутки.

## Slide 6: Затраты электроэнергии приборами находящимися в режиме ожидания
устройство | Устаревшие модели |  | Новые модели | 
 | в час | в месяц | в час | в месяц
Персональный компьютер | 80 Вт | 57,6 кВт | 3 – 5 Вт | 2,1 – 3,6 кВт
Ноутбук | 3 Вт | 2,1 кВт | 1,5 Вт | 1,1 кВт
Лазерный принтер | 50 Вт | 36 кВт | 4 – 5 Вт | 2,9 – 3,6 кВт
Телевизор | 10 Вт | 7,2 кВт | 1,1 - 0,3 Вт | 0,07 -0,2 кВт
Приемник спутниковой антенны | 11 Вт | 7,9 кВт | 0,5 - 1 Вт | 0,3 – 0,7 кВт
Музыкальный центр | 6 – 8 Вт | 4,3 – 5,7 кВт | 0,5 – 1 Вт | 0,3 – 0,7 кВт
База беспроводного телефона | 5 Вт | 3,6 кВт | 0,5 - 1,5 Вт | 0,3 – 1,1 кВт
Мобильный телефон | 7 Вт | 5 кВт | 0,5 - 1,5 Вт | 0,3 – 1,1 кВт
Электроплита с таймером | 6 Вт | 4,3 кВт | 2 - 4 Вт | 1,4 – 2,8 кВт
СВЧ печь с таймером | 3 Вт | 2,1 кВт | 3 Вт | 2,1 кВт

## Slide 7
5. Используя решение предыдущей задачи, определите приборы, потребляющие в режиме ожидание наибольшее количество электрической энергии; наименьшее количество.
6. Сравните ваши финансовые расходы в год, если каждый день требуется вскипятить 3 л воды, находящейся при температуре 15оС, либо при помощи электрочайника мощностью 2000 Вт, работающего в течение 2 мин, либо газовой плиты.

## Slide 8
7. Сравните затраты на электроэнергию, если вам необходимо приготовить яблочный пирог и испечь вы его можете при помощи газовой духовки, мультиварки или микроволновой печи. При использовании газовой духовки для приготовления пирога требуется 2,5 МДж теплоты, мультиварка мощностью 900 Вт готовит его в течение 40 мин, а микроволновая печь мощностью 800 Вт, в течение 35 мин.
8. При постройке коттеджа площадью 200 м2 есть возможность подключения к центральному отоплению или установки газового отопительного аппарата. Что является выгодным при оплате отопления в течение 6 месяцев? (Норма отопления 0,016 Гкал на 1 м2.)

## Slide 9
9. Рассчитайте денежные затраты на электроэнергию при работе масляного обогревателя мощностью 1800 Вт, работающего 6 ч в сутки.
6
10. При сепарировании молока на каждые 1000 л расходуется 1,5 кВт⋅ч электроэнергии. Сколько потребуется времени для обработки 1000 л молока, если мощность двигателя, вращающего сепаратор, 0,25 кВт?

## Slide 10
11. В горном ауле установлен ветряной двигатель, приводящий в действие электрогенератор мощностью 8 кВт. Сколько лампочек мощностью 40 Вт можно питать от этого источника тока, если 5% мощности расходуется в подводящих проводах?
12. Тэн электрического полотенцесушителя работает при напряжении 220 В, потребляя мощность 300 Вт. Определите: а) силу потребляемого тока; б) сопротивление; в) расход электрической энергии за 30 мин; г) стоимость энергии, израсходованной полотенцесушителем за это время

## Slide 11
13. Мощность лампы накаливания 75 Вт. Эквивалентная светодиодная лампа обладает мощностью 9 Вт. Рассчитайте разницу расходов в месяц, если все лампочки накаливания заменить на светодиодные в трехкомнатной квартире с осветительными приборами, использующими 24 лампы и работающими в среднем 4 ч в сутки.
14. Используя решение предыдущей задачи, рассчитайте, через какой промежуток времени окупится замена всех 24 лампочек накаливания на светодиодные стоимостью 5 руб./шт

## Slide 12
Практическая работа 1
«Расчет стоимости электроэнергии бытовых приборов»
Цель - научиться пользоваться паспортом электрического прибора, определять с его помощью мощность бытовых электроприборов и вычислять затраченную им электроэнергию и ее стоимость.
Приборы и материалы: технические паспорта приборов, различные электробытовые приборы.
Задания
1.Найдите в технических паспортах или на корпусе прибора мощность предложенных вам электрических приборов.
2.Определите работу, совершенную током в этих приборах за указанное время, за сутки и за месяц (30 дней).
3.Рассчитайте стоимость затраченной электроэнергии за месяц по формуле:
С=А* Тариф
Полученные данные занесите в таблицу.

## Slide 13
Электроприбор | Мощность Вт, кВт | Время работы в сутки, ч | Работа тока в сутки, кВт*ч | Работа тока за 30 суток, кВТ*ч | Тариф, руб. | Стоимость, руб.
лампочка | 60Вт=0,06кВт | 5 | 0,06*5=0,3 кВт*ч | 0,3*30=9кВт*ч | 2,42 руб | 9*2,42=21,78 руб
Телевизор |  |  |  |  |  | 
фен |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Практическая работа 2
«Замер затрат электроэнергии, когда техника находится в режиме ожидания» Цель работы: определить затраты электроэнергии прибора режиме ожидания
Указания к работе
1. Отключите от сети холодильник и выключите свет.
2. Остальные приборы оставим в режиме ожидания (телевизор, компьютер, стиральная машина, микроволновая печь, зарядное устройство для телефона).
3. Пронаблюдать за показанием счетчика за время одного оборота.
4. Используя табличные данные рассчитайте затраты электроэнергии приборами в режиме ожидания за 1 час, 1 день,1месяц.
5. Сделайте вывод

## Slide 15
Практическая работа 3
Составить план экономии по приборам в своей квартире.
Практическая работа 4
Выполнить творческую работу по изготовлению памятки
по энергосбережению

## Slide 16
О чем нам рассказывают энергетические картинки?
Информационные таблички-наклейки располагаются на передней стороне приборов. Они редставляют собой картинки с буквенной и цифровой информацией. для большей наглядности также используются ярко окрашенные фрагменты рисунка.
Семья приобрела новый электроприбор, на котором была следующая наклейка энергоэффективности.

## Slide 17: Задание:
1.Чему равно потребление электроэнергии данного электроприбора согласно наклейке?
2. Рассчитайте потребление электроэнергии кВтч/месяц, Втч/день, Вт/час
3.Рассчитайте стоимость затраченной электроэнергии за год.